# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ (ШУОТ) СЕРИИ 2405

| Опросный лист для заказа шкафа управления оперативным током (ШУОТ) серии 2405 с микропроцессорной системой управления ТИДЖ.435361.001ТУ************************************ | Сведения о проектировщике, заказчике, объекте _________________________________________ |
| --- | --- |

Напряжение питающей сети (линейное)

| 220В |  | 240В |  | 400В |  | 440В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 230В |  | 380В |  | 415В |  | 660В |  |

Условное обозначение

| ШУОТ-2405- |  |  |  | УХЛ4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Номинальный выходной ток, А |
| --- |
| 20 |  | 40 |  | 63 |  | 80 |  |
| 30 |  | 50 |  | 70 |  | 90 |  |
|  | 100 |  |
| Выходное напряжение, В |
| 230 (180…240) |  | 115 (90…120) |  |
| Исполнение по резервированию |
| 1 – с двумя независимыми каналами питания, с АВР, с одним силовым трансформатором на входе |  | 2 – с двумя независимыми каналами питания, без АВР, с двумя силовыми трансформаторами на входе |  |

Комплектация

| Стандарт | По заказу |
| --- | --- |
| Автоматические выключатели на входе |
| ВА |  |  |  |
| Количество фидеров, тип и ток автоматических выключателей на выходе |
| 12 CBi: 4х6,3А; 4х10А; 4х16А |  |  |  |
| Аккумуляторные батареи: |
| Срок службы |
| 7-10 лет |  | 12-15 лет |  |
| Время поддержки |
| 60 минут |  | 90…300 минут (выбрать в интервале) |  |
| Размещение |
| шкафы |  | стеллажи |  |
| Ёмкость |
| определяет производитель |  | 50…280 А/ч (выбрать в интервале) |  |

Опции

| Наименование | Выбор | Наименование | Выбор |
| --- | --- | --- | --- |
| Привод высоковольтного выключателя |  | Подвод внешних кабелей сверху |  |
| Обогрев шкафа ПЗУ |  | Устройство мигающего света |  |
| Обогрев шкафа АБ |  | Блок аварийного освещения |  |
| Цифровые измерительные приборы |  | Устройство для разряда АБ |  |
| Габаритные размеры 1210х325х1600 мм (АБ с аккумуляторами А512/55G6) |  | Дополнительное антикоррозионное покрытие шкафов |  |
| Дистанционный мониторинг с поддержкой протокола обмена ModBus RTU с управляющим комплексом верхнего уровня по каналу RS-485 |  | Устройство пофидерного контроля сопротивления изоляции отходящих линий типа A-ISOMETR |  |
| Групповой комплект ЗИП |  | Сейсмостойкое исполнение |  |

Секционирование шин

| Количество фидеров, тип и ток автоматических выключателей на выходе |
| --- |
| 1 секция | 12 CBI: 4х6,3А; 4х10А; 4х16А |  | 1 секция |  |  |
| 2 секция | 12 CBI: 4х6,3А; 4х10А; 4х16А |  | 2 секция |  |  |

Производитель

ОАО «Завод «Инвертор»

Представительство в г. Москве (продажи и консультации)

ООО «ИНВЕРТОР-ЦЕНТР»

Россия, 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 58, офис 5003

E-mail: info@upsrus.ru Web-site: www.upsrus.ru

Тел.: (495) 978-61-96, (495) 637-66-90, факс: (495) 336-71-55